## Slide 1
基于COMSOL的二维薄片拾取应力仿真
孙逸杰
2024.3.20

## Slide 2
目录
一、对三棱柱型PDMS及衬底的几何建模
二、约束条件设置
三、有限元网格剖分
四、数据分析
五、改进计划

## Slide 3
一、对三棱柱型PDMS及衬底的几何建模

## Slide 4
对三棱柱型PDMS几何建模
工作平面：直角边为1.5mm的直角三角形
拉伸：拉伸长度为1mm
一、对三棱柱型PDMS及衬底的几何建模

## Slide 5
对SiO2衬底的几何建模
用长方体几何模型代替衬底
长、宽：10mm
厚度：1mm
一、对三棱柱型PDMS及衬底的几何建模

## Slide 6
PDMS及衬底的空间相对位置
YZ视图
XY视图
一、对三棱柱型PDMS及衬底的几何建模

## Slide 7
二、约束条件设置

## Slide 8
为衬底添加固定约束
假设衬底无位移，对其底面添加固定约束
二、约束条件设置

## Slide 9
指定PDMS顶面在Z方向位移
指定PDMS顶面在X、Y方向无位移，在Z方向存在位移
二、约束条件设置
h_PDMS表示PDMS的高度
h_GS表示玻璃基板到二氧化硅基板的距离
movez表示PDMS的z方向位移

## Slide 10
指定PDMS为超弹性材料
PDMS材料是一种超弹性材料
二、约束条件设置
· 具有接近0.5的泊松比
· 在小负荷下产生大变形
· 卸下负荷恢复原状，不会产生明显塑性变形
· 在恒温或绝热条件下变形时，应力完全是当前应变的函数
· 应力-应变行为非线性
· 应力-应变曲线应该由应变能密度函数导出

## Slide 11
指定PDMS与SiO2衬底接触对
二、约束条件设置
接触方法：罚函数
摩擦类型：库仑
摩擦系数：0.5

## Slide 12
三、有限元网格剖分

## Slide 13
用映射和扫掠构建衬底网格节点
三、有限元网格剖分
将衬底分割为20*20的长方体网格
衬底不作为主要研究对象，采用粗化网格，减少计算量

## Slide 14
采用自由四面体网格构建PDMS网格
三、有限元网格剖分
采用自由四面体网格构建PDMS网格节点，限制最大网格大小，尽可能得出精确结果

## Slide 15
指定PDMS下边缘节点数
三、有限元网格剖分
指定下边缘节点数为20，相较于侧边缘得到更精细的计算结果

## Slide 16
四、数据分析

## Slide 17
对PDMS位移进行参数化扫描求解
四、数据分析
movez为0时表示PDMS下端刚和衬底接触
随着movez增大，PDMS向下移动
movez从0mm至0.4mm以0.02mm为步长扫描求解

## Slide 18
绘制PDMS位移与应力张量z方向分量的关系
四、数据分析
PDMS的z方向位移与应力张量的z 分量呈非线性关系
随PDMS位移增大，应力增大的趋势更大

## Slide 19
绘制PDMS表面应力分布图
四、数据分析
应力主要分布在PDMS与衬底接触区域
应力数量级在10^5N/m^2

## Slide 20
解存在的问题
四、数据分析
解的应力不对称——更改网格对称性
端点处应力值过大——优化几何模型
接触面形状与实际有较大差异，接触面积不准确

## Slide 21
五、改进计划

## Slide 22
改进计划
五、改进计划
解的应力不对称——更改网格对称性
端点处应力值过大——优化几何模型
修改更准确的接触面摩擦系数，获得更精确的接触面积和形状
在模型中添加胶带、PC薄膜等薄层模型，使模型更贴近真实情况
采用多物理场仿真，模拟在高温下PDMS形变及应力
尝试其他超弹性材料物理模型，如Mooney-Rivlin，Neo-Hookean，Ogden等模型

## Slide 23
请老师批评指正！